Техническое описание Centaur Charger 24V

| Centaur Charger | 24/16 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/80 | 24/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон входного напряжения, VAC | 90 – 265 |
| Диапазон входного напряжения, VDC | 90 – 400 |
| Входная частота, Гц | 45 – 65 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение заряда (абсорбция), В | 28,5 (1) |
| Напряжение заряда (плавающий), В | 27,0 (1) |
| Количество выходов | 3 |
| Ток заряда, А (2) | 16 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Общий выходной амперметр | Есть |
| Зарядная характеристика | IUoU (3 стадии заряда) |
| Рекомендованная емкость батарей, Ач | 45-150 | 120-300 | 160-400 | 240-600 | 320-800 | 400-1000 |
| Температурный сенсор | Внутренний, - 2mV / °C (- 1mV / °F) ячейкаl |
| Принудительное охлаждение | Да, температура и тока (контролируемый вентилятор) |
| Защита | От короткого замыкания и перегрева |
| Диапазон рабочей температуры | -20 до +60°C |
| Влажность (без конденсации) | 95% макс. |
| Корпус |
| Материал корпуса / цвет | Алюминий (синий Ral 5012) |
| Подключение батарей | М6 шпилька | М8 шпилька |
| 230 VAC подключение | винтовой зажим 4 MML (AWG 6) |
| Класс защиты | IP21 |
| Вес, кг | 3,8 | 5 | 12 | 16 |
| Размеры (ВхШхД), мм | 355x215x110 | 426x239x135 | 505x255x130 | 505x255x230 |
| Стандарты |
| Безопасность | EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236 |
| Излучение | EN 55014-1, EN 61000-3-2 |
| 1) Стандартная установка. Оптимальный заряд / поплавок, напряжение для свинцово-кислотных, GEL и AGM аккумуляторы выбирается DIP-переключателями. 2) до 40 ° C (100 ° F) окружающей среды. Выходной ток снизится до 80% от номинального при 50 ° C (120 ° F) и 60% от номинального при 60 ° C (140 ° F). |

Диапазон входного напряжения сети 90-265 Вольт переменного тока 50/60 Гц, что обеспечивает использование в любой точке планеты!

Линейка Centaur обеспечивает полную мощность на выходе во всем обозначенном диапазоне. Другими отличительными особенностями являются трех-стадийный процесс зарядки, обеспечивающий полный заряд батареи, и три изолированных выхода на заряд, что позволяет подключать системы с большим количеством батарей, чего хватает для большинства типичных установок.