ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ    Phoenix Charger 12/24V

## Зарядные устройства Phoenix Charger

## Предназначены для зарядки всех типов АКБ от сети переменного тока аккумуляторов 12 и 24 вольта, сила тока от 16 до 50 Ампер

Адаптивная 4-ступенчатая характеристика зарядки: основная зарядка — поглощение — поддержание уровня заряда — хранение. Два выхода для полного номинального тока и один выход на 4 А. Универсальный вход 90-265В, 50/60Гц. Зарядное устройство Phoenix имеет управляемую микропроцессором адаптивную систему контроля аккумулятора, которую можно настроить под различные типы батарей. Адаптивная функция автоматически оптимизирует процесс зарядки под используемый способ эксплуатации батареи. Применяется в солнечной энергосистеме при недостатке солнечной энергии (ночь, пасмурно), в источниках бесперебойного питания и для зарядки аккумуляторов яхт от береговой электросети. Дополнительно в комплекте ничего нет.

Технология

Phoenix Charger - высокочастотное зарядное устройство. Вход - корректируется с помощью электроники по коэффициенту мощности, первым каскадом мощности. Следующий каскад обеспечивает альваническую развязку и точность ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ на выходных клеммах.

Очень точное состояние зарядки батареи гарантируется, так как процесс зарядки контролируется

микрорегулятором. Внутренние электронные части защищены от влаги и грязи посредством специального покрытия, которое обеспечивает длительный срок службы Вашего зарядного устройства.

Две батареи большой емкости и дополнительная батарея малой емкости могут заряжаться от этого

зарядного устройства.

| Phoenix Charger | 12/30 | 12/50 | 24/16 | 24/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное входное напряжение, VDC | 90 - 400 |
| Номинальное входное напряжение, VAC | 120 – 240 |
| Минимальное входное напряжение, VAC | 90 |
| Максимальное входное напряжение, VDC | 265 |
| Входная частота, Гц | 45 – 65 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение заряда (абсорбция), В (3) | 14,4 | 28,8 |
| Напряжение заряда (плавающий), В (3) | 13,8 | 27,6 |
| Режим хранения, В | 13.2 | 26.4 |
| Ток заряда стартерной батареи, А | 4 |
| Ток заряда основной батареи, А (2) | 30 | 50 | 16 | 25 |
| Диапазон регулировки, А | 1 - 30 | 1 - 50 | 1 - 16 | 1 – 25 |
| Зарядная характеристика | 4-х стадийная адаптивная |
| Стабильность тока / напряжения | ±1% |
| Рекомендованная емкость батарей, Ач | 100 - 400 | 200 - 800 | 100 - 200 | 100 - 400 |
| Температурный сенсор | Да |
| Удаленная панель / RS495 | RJ45 разъем |
| Использование как источника питания | Да |
| Принудительное охлаждение | Да |
| Защита (1) | a, b, c, d |
| Диапазон рабочей температуры | -20 до +60°C |
| Влажность (без конденсации) | 95% макс. |
| Корпус |
| Материал корпуса / цвет | Алюминий (синий Ral 5012) |
| Подключение батарей | М6 шпилька |
| 230 VAC подключение | винтовой зажим 4 MML (AWG 6) |
| Класс защиты | IP21 |
| Вес, кг | 3.8 |
| Размеры (ВхШхД), мм | 350 x 200 x 110 |
| Стандарты |
| Безопасность | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
| Излучение | EN 55014-1, EN 61000-3-2 |

| Автомобильная директива | EN 55014-2, EN 61000-3-3 |
| --- | --- |
| Вибрация | IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G |
| 1) Защита a) от короткого замыкания на выходе b) подключение батареи обратной полярностью c) слишком высокое напряжение на батарее d) слишком высокая температура 2) до 40 °C окружающей среды 3) регулируется |

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Нидерланды

Общий телефон: +31 (0)36 535 97 00 | Электронная почта: sales@victronenergy.com www.victronenergy.com